## Slide 1: Bebop 드론 PX4 비행 프로그램 업로드
2019년 6월 6일(목)
성병문
한세대학교 자율비행 연구모임

## Slide 2: 스터디 목적
비밥 2 드론의 비행 프로그램을 PX4로 업데이트하는 방법을 학습한다.
  Mavlink를 지원
    Mission Planner 연결 가능
    QGroundControl 연결 가능

## Slide 3: 목차
PX4 소개
Bebop2 드론 소개
PX4 빌드 환경
빌드 프로그램 설치
빌드 환경 설정
PX4 소스 다운로드 및 빌드
PX4 업로드
Bebop 드론 PX4 자동 실행 설정
Bebop 드론 리부팅

## Slide 4: 자율비행 시스템 아키텍쳐
본체 |  |  |  |  |  | 
 | Bebop2 | Snap Dragon |  | Raspberry PI |  | Pixhawk
Autopilot |  |  |  |  |  | 
원격 통신 | Radio |  | Wi-Fi |  | XBee | 
조종 프로그램 |  |  |  |  |  | 
 | RC Controller |  | QGroundControl |  | Mission Planner | 

## Slide 5
Radio Telemetry
Telecommunication
Navio2
Wi-fi
QGroundControl
MissionPlanner
Ground Control
AutoPilot
Flight Controller

## Slide 6: PX4
PX4는 자율 항공기의 오픈 소스 자동 조종 프로그램이다.
PX4 지원 Flight Controller
  Pixhawk/NuttX
  jMAVSim/Gazebo Simulation
  Snapdragon Flight
  Raspberry Pi
  Parrot Bebop

## Slide 7: ArduPilot 소개
ArduPilot은 운송체의 자율 제어를 위한 오픈 소스 소프트웨어이다.
ArduPilot 조정 가능 운송체 목록
  멀티 로터 드론
  고정익 및 VTOL 항공기
  헬리콥터
  Ground Rovers
  보트
  잠수함
  안테나 추적기

## Slide 8: Bebop 2 Drone
홈페이지
  https://www.parrot.com/us/drones/parrot-bebop-2
주요 특징
  무게 500 g
  비행 시간 25 분
  실내/실외 비행
매뉴얼
  http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001413006-an-01-en-PARROT_BEBOP_DRONE_2_WEISS.pdf

## Slide 9: Bebop 2 빌드 방법
공식 문서
  https://docs.px4.io/master/en/complete_vehicles/bebop.html

## Slide 10: PX4 빌드 환경
운영체제
  Ubuntu 18.04

## Slide 11: 빌드 프로그램 설치 1
사용자 그룹 수정
  sudo usermod -a -G dialout $USER
우분트 업데이트
  sudo apt update -y
우분투 업그레이트
  sudo apt upgrade -y
리부팅
  sudo reboot
빌드 프로그램 설치
  sudo apt install adb
  sudo apt install git -y
  sudo apt install cmake
  sudo apt install python-jinja2 python-pip python-empy -y
  sudo pip install future numpy toml catkin_pkg pyyaml

## Slide 12: 빌드 프로그램 설치 2
크로스 컴파일러 설치
  sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf -y
adb tool 설치
  sudo apt install android-tools-adb

## Slide 13: PX4 소스 다운로드 및 빌드
소스 다운로드 및 실행
  cd ~
  wget https://raw.githubusercontent.com/PX4/Devguide/master/build_scripts/ubuntu_sim_nuttx.sh
  source ubuntu_sim_nuttx.sh
폴더 이동
  cd ~/src/Firmware
소스 업데이트
  git pull
  git submodule sync --recursive
  git submodule update --init --recursive
빌드
  make parrot_bebop

## Slide 14: PX4업로드 1
노트북에서 Bebop 와이파이 연결 Bebop 드론의 Wi-Fi AP 이름은 Bebop2_xxxxx 이다.
Bebop 연결 확인
  ping 192.168.42.1 -c 4
비밥 드론의 파워 버튼을 연속 4번 눌러서 adb 서버를 실행한다. => telnet 접속이 가능해진다.
텔넷 접속 확인
  telnet 192.168.42.1
    exit

## Slide 15: PX4 업로드 2
PX4 비행 S/W 업로드
  cd ~/src/Firmware
  make parrot_bebop upload

## Slide 16: 비밥 드론 PX4 자동 실행 설정 1
비밥 드론을 텔넷으로 접속한다.
  telnet 192.168.42.1
현재 실행중인 PX4 프로그램 종료
  kk
현재 실행중인 arducopter 프로세스 종료
  killall arducopter
PX4 비행 S/W 수동 실행
  /data/ftp/internal_000/px4/px4 -s /home/root/px4.config

## Slide 17: 비밥 드론 AruduPilot 자동 실행 설정 2
비밥 드론을 텔넷으로 접속한다.
  telnet 192.168.42.1
루트 폴더를 수정 가능 모드로 재 마운트한다.
  mount -o remount,rw /
리눅스 자동 실행 프로그램 원본 복사
  cp /etc/init.d/rcS_mode_default /etc/init.d/rcS_mode_default_backup
리눅스 자동 실행 프로그램 수정
  vi /etc/init.d/rcS_mode_default
#!/bin/sh
# default rcS running mode script
#ulogger -t "rcS_mode_default" -p I "Launching Dragon"
ulogger -t "rcS_mode_default" -p I "Launching PX4"
# increase the max socket size
echo $((1024*1024)) > /proc/sys/net/core/wmem_max
#DragonStarter.sh -out2null &
# enables the fan
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio85/value
/data/ftp/internal_000/px4/px4 -d -s /home/root/px4.config > /home/root/px4.log
sleep 1

## Slide 18: 비밥 드론 리부팅
파일 동기화
  sync
  sync
리부팅
  reboot

## Slide 19: 주의 사항
Bebop을 전원을 꺼면 /data/ftp/internal_000/px4/ 폴더가 삭제된다.
전원을 다시 켠 후에는, px4 업로드를 다시하여야 한다.

## Slide 20: Bebop 2 PX4 캘리브레이션 방법
https://www.youtube.com/watch?v=Ir0DyvlbTM0

## Slide 21: PX4 버전별 프로그램 크기

## Slide 22: 끝.